Руководство 
по эксплуатации

Установка для промывки топливной системы

Установка для промывки топливной системы GD-220

- При существующей острой конкуренции среди продавцов автомашин важным фактором преимущества для любой компании является техническое обслуживание.

- Обслуживание решает все проблемы, вызванные избытком сажи, смол и нагара в двигателе и влияющие на характеристики машины (снижение мощности и эффективности расхода топлива, перебои и затрудненный запуск).

- Наша установка эффективно очищает инжектор, систему подачи топлива, головки цилиндров, коллекторы и впускной/выпускной клапаны.

- Польза удаления сажи очевидна. Клиенты наглядно почувствуют прирост мощности двигателя.

- Рекомендуется проводить промывку двигателя каждые 5000…1000 километров пробега и задать соответствующий график.

- Разнообразные переходники легко устанавливаются и позволяют использовать установку для любых моделей двигателей, в т. ч. с карбюратором и инжектором.

- Установка действует от сжатого воздуха, исключая образование электрических искр и, как следствие, возгорание.

- Простота эксплуатации. Установка занимает всего 0,5 кв. метра. Разбирать двигатель на время промывки не требуется.

- Установка является пневматической. Обеспечивает меньшую стоимость и практически безотказную работу.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте защитные очки.

- Не курите рядом с оборудованием.

- Не вдыхайте выхлопные газы машины и двигателя.

- Работайте в хорошо проветриваемом месте.

- Прочитайте и усвойте инструкцию по технике безопасности.

- Оберните штуцеры тканью перед подсоединением или отсоединением, чтобы не забрызгать оператора топливом.

- Немедленно устраняйте утечки в установке и разъемах.

- Сразу же вытирайте пролитые жидкости насухо.

- Держите огнетушитель под рукой.

- Не превышайте номинальное давление установки, это может привести к повреждению машины, травмам и отмене гарантии.

- Рекомендуется использовать очищающие растворители, которые разрешил или рекомендовал изготовитель.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

GD-220 оснащена манометром, что облегчает регулировку давления топлива. Поверните регулятор давления по часовой стрелке, если требуется увеличить давление, или против часовой стрелки, если требуется его уменьшить. Давление отображается на манометре. Проверьте, нет ли утечек при регулировке давления.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ 6,2 БАР!

Распаковка

При распаковке проверьте комплектность.

Если какая-либо часть отсутствует или сломана, немедленно обратитесь к местному дистрибьютору.

- Одна установка GD-220 для промывки топливной системы.

- Один комплект специальных инструментов и соединителей.

- Входящие в комплект принадлежности: одна рукоятка; две стойки; красный (подача давления) и черный (возврат) шланги, колеса, ось, инструкция по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

Чертеж демонтажа GD-220

| № | № серии | Спецификация/название | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000-0044-1 | Пенополиуретановая трубка Φ5 x 8 | 3 шт |
| 2 | 000-0044-2 | Пенополиуретановая трубка Φ5 x 8 | 3 шт |
| 3 | 000-0043-1 | Быстросъемный переходник PC 08-02 | 5 шт |
| 4 | 000-0043-2 | Быстросъемный переходник PCF08-02 | 2 шт |
| 5 | 000-0011-4 | Шаровой клапан | 1 шт |
| 6 | 000-0043-4 | Быстросъемный переходник PT08-02 | 3 шт |
| 7 | 000-0073 | Клапан G 1/4” | 1 шт |
| 8 | 000-0052-2 | Таймер на 60 мин. | 1 шт |
| 9 | 000-0072-2 | Панель управления | 1 шт |
| 10 | 000-0071-1 | Кнопка в форме “━" | 1 шт |
| 11 | 000-0018-14 | Винт M4 X 5 | 4 шт |
| 12 | 000-0030-2 | Манометр на 100 PSI (6,9 бар) | 1 шт |
| 13 | 000-0074 | Кнопка вихревого движения в форме звезды | 1 шт |
| 14 | 000-0071-2 | Кнопка в форме “━" | 1 шт |
| 15 | 000-0013-3 | Зажим 6-9 | 1 шт |
| 16 | 000-0075 | Черная крышка масляного бака | 1 шт |
| 17 | 000-0076 | Масляный бак | 1 шт |
| 18 | 000-0018-7 | Винт с крестообразным шлицем M6 x 10 | 14 шт |
| 19 | 000-0054 | Стержень рукоятки | 1 шт |
| 20 | 000-0056-1 | Задний корпус | 1 шт |
| 21 | 000-0026-2 | Штуцер впуска воздуха | 1 шт |
| 22 | 000-0057 | Штуцер впуска и выхода | 2 шт |
| 23 | 000-0058-1 | Штуцер со внешней резьбой винта G 1/4” x Φ8 | 4 шт |
| 24 | 000-0059-1 | Медная крышкаΦ13 | 4 шт |
| 25 | 000-0014-1 | Ящик | 3 шт |
| 26 | 000-0013-2 | Зажим 13-19 | 2 шт |
| 27 | 000-0060 | Трубка подачи масла Φ8 x 13 | 2 шт |
| 28 | 000-0051-1 | Быстросъемный переходник (европейский) | 2 шт |
| 29 | 000-0043-1 | Быстросъемный переходник PC08-01 | 2 шт |
| 30 | 000-0014-2 | Трубка стального провода Φ 9 x 15 | 2 шт |
| 31 | 000-0013-3 | Зажим 9 - 16 | 2 шт |
| 32 | 000-0072 | Фильтр BF-9202 | 1 шт |
| 33 | 000-0063-1 | Ось колеса | 1 шт |
| 34 | 000-0018-8 | Плоская шайба Φ14 | 4 шт |
| 35 | 000-0019-2 | Ролик 8” x 1,25 | 2 шт |
| 36 | 000-0018-9 | Самофиксирующийся болт M12 | 2 шт |
| 37 | 000-0067-1 | Стойка | 2 шт |
| 38 | 000-0055-2 | Основной корпус/агрегат | 1 шт |
| 39 | 000-0018-11 | Самофиксирующийся болт M5 | 4 шт |
| 40 | 000-0018-12 | Винт с крестообразным шлицем M5 x 20 | 4 шт |
| 41 | 000-0069-1 | Алюминиевый насос G57 | 1 шт |
| 42 | 000-0041 | Клапан регулировки давления AR-2000 | 1 шт |
| 43 | 000-0066-2 | Опора насоса | 1 шт |

Чертеж монтажа рукояти и колес; стойки и оси.

СХЕМА ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТРИ УЗЛА, НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЮ НАГАРА

- Система подачи топлива

- Инжектор

- Коллектор и впускной клапан

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ

| Автомобиль | 4 цилиндра | 6 цилиндров | 8 цилиндров |
| --- | --- | --- | --- |
| С бензиновым двигателем | 30 минут | 35 минут | 40 минут |
| С дизельным двигателем менее 7500 куб. см | 30 минут | 40 минут |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Различия между трубками впуска и выпуска топлива

- Впускная трубка толстая, возвратная – тонкая.

- Топливная линия находится над соплом инжектора или перед ним.

- Обычно впускная трубка расположена впереди, а возвратная трубка – на другой стороне. Иногда их располагают в одном месте.

- У каждой возвратной трубки есть вакуумный буферный клапан. Возвратная трубка расположена внизу.

- Топливный фильтр установлен во впускной линии.

- В системе непрерывного впрыска всегда есть стрелки-указатели: направленная внутрь стрелка для впускной трубки и направленная наружу – для возвратной трубки.

7. Снимите любую топливную трубку и запустите двигатель. Если топливо выйдет в сторону двигателя, то это впускная трубка, если наоборот – возвратная трубка.

ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ – СНВ ЭППВТ

- Для сброса давления в топливной системе перед промывкой откройте крышку топливного бака.

- Проверьте тип двигателя: карбюраторный, с электронным впрыском топлива (ЭВТ) или с системой непрерывного впрыска (СНВ). Определите число цилиндров.

- Отсоедините штуцер топливовозвратной трубки А от В (А, В на с. 8). Подсоедините трубку возврата растворителя установки GD-220 (черную) к штуцеру В (В на с. 8). Запустите двигатель и выпустите немного топлива в резервуар с растворителем. Закачайте топливо до отметки 4CYL, если у двигателя 4 цилиндра, до отметки 6 CYL, если у двигателя 6 цилиндров и т. д. Затем остановите двигатель.

- Отсоедините штуцер D топливовпускной трубки от штуцера С (С на с. 8). Выберите соответствующий переходник для подсоединения штуцера А к штуцеру D (С, D на с. 8), подсоедините штуцер С к красной трубке подачи растворителя под давлением на установке GF-220.

- При начале промывки растворитель из бака с растворителем на установке GD-220 заменит топливо в топливном баке автомобиля.

- Подключите источник питания (постоянный ток 12 В), закройте промывной клапан, откройте левый регулятор расхода, затем медленно поворачивайте регулятор давления по часовой стрелке, пока возвращаемое масло не поступит в масляный бак. При начале процесса регулировки давления, если в масляном баке было какое-то количество масла, то левым регулятором расхода увеличьте или сбросьте давление.

- Запустите двигатель, проверьте штуцеры на отсутствие утечки, если утечка отсутствует, продолжайте работу.

- Если двигатель работает нормально, залейте соответствующее количество очищающего растворителя в бак растворителя на установке GD-220.

| Модель | 4 унции | 10 унций |
| --- | --- | --- |
| 4 цилиндра | 1 бутылка | ½ бутылки |
| 6 цилиндров | 2 бутылки | 1 бутылка |
| 8 цилиндров | 2 бутылки | 1 бутылка |

- Если двигатель работает нормально, установите время промывки. Сначала дайте поработать двигателю на холостом ходу, затем на высоких оборотах (примерно 2000 об/мин), дайте поработать двигателю при полностью открытой дроссельной заслонке, чтобы удалить нагар и загрязнения во время промывки. По истечении заданного времени зуммер таймера даст операторам сигнал остановить промывку.

- По окончании промывки отключите промывную установку, остановите двигатель автомобиля, откройте промывной клапан, чтобы сбросить давление из промывной установки.

- Установите все трубопроводы в первоначальные положения. Запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах, чтобы проверить, нет ли утечек.

- Приведите рабочий участок в порядок и подготовьте установку к следующему использованию.

ВНИМАНИЕ:

- Если двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, регулируйте дросселем расхода подачу растворителя, пока двигатель не заработает равномерно.

- В случае нештатной ситуации, например утечки топлива или падения давления, немедленно выключите выключатель электропитания. Двигатель может остановиться.

- Если двигатель не запускается при высоком давлении и низком расходе во время промывки, это значит, что давление установки и давление двигателя не совпадают. (Давление топлива обычного автомобиля: 4-цилиндровый 1,3 – 2,0 бар, 6-цилиндровый 2,0 – 2,7 бар, 8-цилиндровый 2,7 – 4,1 бар, 10-цилиндровый 4,1 – 5,5 бар. Иногда эти показатели не соответствуют некоторым европейским автомобилям. Данные приводятся в качестве примера.)  При таком условии заливать очищающий растворитель и запускать двигатель запрещено. Это значит, что двигатель не подлежит промывке.

ПРОМЫВКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

- При промывке соблюдайте инструкции по технике безопасности.

- Отсоедините штуцер D (D на с. 8) от C (C на с. 8) и соедините его с трубкой возврата установки GD-220(4 на с. 8). Запустите двигатель и оставьте работать до тех пор, пока в резервуаре для растворителя на установке GF-220 не будет достаточного количества топлива. Остановите двигатель и залейте очищающий растворитель в резервуар для растворителя этого автомобиля. Затем отсоедините трубку возврата растворителя на установке GD-220 от штуцера D (D на с. 8).

- Подсоедините трубку возврата топлива на двигателе к трубке возврата растворителя на установке GD-220. Если на карбюраторном двигателе нет возвратной трубки, подсоединение выполнять не надо. Подсоедините трубку подачи растворителя на установке GD-220 к штуцеру C (C на с. 8).

- Отсоедините топливовпускную трубку топливного насоса и закупорьте ее во избежание утечки или снимите предохранитель топливного насоса, чтобы насос перестал работать.

- Запустите двигатель, включите промывную установку, откройте правый промывной клапан и поворачивайте левый регулятор расхода, пока стрелка манометра давления слегка не качнется  – это нормально. Проверьте каждое соединение на предмет утечки.

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ, ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЖЕ 0,68 БАР, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ПРЕВЫСИТ 0,68 БАР, ПЕРЕГОРОДКИ НАСОСА И ПОПЛАВОК КАРБЮРАТОРА ПОЛУЧАТ ПОВРЕЖДЕНИЕ. Чтобы прекратить работу во время промывки, выключите выключатель электропитания.

- Увеличьте проходное сечение дросселя не менее чем в два раза и постоянно удерживайте его в таком положении во время промывки (10 минут на холостом ходу и 5 минут при 2000…2500 об/мин).

- Когда растворитель закончится, двигатель остановится, поверните регулятор давления против часовой стрелки до положения "Выкл". Установите все трубопроводы в первоначальное положение. Проверьте, нет ли утечек. Промывка закончена.

ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Установка рассчитана на промывку небольших и средних дизельных двигателей менее 6,5 т.

- Отсоедините штуцер А на трубке возврата топлива от В (А, В на с. 8). Подсоедините черную трубку возврата растворителя на установке GD-220 к штуцеру B (B на с. 8). Запустите двигатель и выпустите немного топлива в резервуар с растворителем. Закачайте топливо до отметки 4CYL, если у двигателя 4 цилиндра, до отметки 6 CYL, если у двигателя 6 цилиндров и т. д. Затем остановите двигатель.

- Отсоедините штуцер D (D на с. 8) топливовпускной трубки на двигателе от штуцера С (С на с. 8). Выберите соответствующий переходник для подсоединения штуцера А к штуцеру D (С, D на с. 8), подсоедините штуцер С к красной трубке подачи растворителя под давлением на установке GD-220.

- Подсоедините источник питания к установке GD-220, закройте промывной клапан и откройте левый регулятор расхода, поворачивайте регулятор давления, пока давление не повысится до 1,4 бар. Проверьте, нет ли утечки.

- Задайте время (таймер контролирует не работу установки, а длительность промывки. Когда таймер дойдет до заданного значения, он подаст техникам звуковой сигнал «динь-динь» для прекращения процесса промывки).

- Запустите двигатель на холостом ходу. Пока двигатель работает в обычном режиме, залейте соответствующее количество очищающего растворителя в бак растворителя. (Растворитель/дизельное топливо=1/2)

- Убедившись, что двигатель работает нормально, откройте промывной клапан. Каждая промывка требует работы на холостых оборотах в течение десяти минут, затем в течение 5 минут дайте двигателю поработать на частоте 2000 об/мин, после двойного прогона, опять переведите двигатель на холостой ход, пока не истечет установленное время, сначала отключите двигатель, затем отключите промывную установку, установите все трубопроводы в первоначальное положение.

- Запустите двигатель, и проверьте наличие утечки на маслопроводе двигателя.

- После промывки двигателя замените старый фильтр дизтоплива. Удалите грязь из топливного колпачка и проверьте, нет ли воды в дизтопливе.

ПРОМЫВКА КОЛЛЕКТОРА, КЛАПАНА И ТОПЛИВНОГО БАКА

Через 5000…1000 км пробега в коллекторе двигателя накапливается нагар, что уменьшает объем поступающего воздуха и приводит к попаданию нагара в камеру сгорания, в результате чего: засоряется инжектор. В результате дополнительного техобслуживания и промывки системы характеристики двигателя улучшаются.

- Залейте соответствующее количество очищающего растворителя в бак растворителя на установке GD-220.

- Снимите вакуумную трубку с коллектора двигателя.

- Подсоедините трубку подачи растворителя на установке GD-220 к вакуумному впуску коллектора и закройте правый регулятор расхода.

- Запустите двигатель, и доведите частоту его вращения до 2000 об/мин, включите промывную установку, откройте правый промывной клапан и медленно поворачивайте левый регулятор расхода для подачи соответствующего количества моющего средства в коллектор до тех пор, пока двигатель не затрясет, после чего дайте двигателю поработать еще.

- Когда очищающий растворитель закончится, установите вакуумную трубку коллектора в первоначальное положение.

ПРОМЫВКА БЕНЗИНОВОГО БАКА

- Откачайте весь бензин из топливного бака автомобиля (отсоедините трубку возврата топлива 2 (2 на с. 8) от бензобака автомобиля и подсоедините к баку другой шланг, один конец которого вставлен в подготовленный наружный бак, дайте двигателю поработать, пока не выработается оставшийся в баке бензин, залейте чистый растворитель в топливный бак автомобиля).

- Установите трубку возврата топлива (2 на с. 8) в первоначальное положение и отсоедините напорный топливопровод двигателя (1 на с. 8). Подсоедините трубку возврата растворителя (4 на с. 8) на установке GD-220 к выпуску топливного насоса. Подсоедините трубку подачи растворителя на установке GD-220 (3 на с. 8) к штуцеру C на двигателе (C на с. 8).

- Клапан, откройте левый регулятор расхода, затем медленно поворачивайте регулятор давления по часовой стрелке, пока стрелка манометра слегка не качнется вверх и вниз – это значит, что давление достаточно для работы установки, – затем запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек. Когда двигатель заработает устойчиво, медленно поверните левый регулятор расхода настолько, чтобы стрелка манометра начала равномерно колебаться – теперь давление приближается к номинальному для автомобиля значению.

- Если бензиновый насос находится в бензобаке, следует отрегулировать рабочее давление двигателя (отрегулированное давление должно соответствовать давлению, заданному для автомобиля). ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ УРОВЕНЬ РАСТВОРИТЕЛЯ В БАКЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА УСТАНОВКЕ ВЫСОКИЙ, УВЕЛИЧЬТЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ УМЕНЬШИТЕ

- Если очищаемый двигатель не заводится, выпустите из бака весь оставшийся бензин, затем замените фильтры на автомобиле и установке. Если сетчатый фильтр топливного насоса засорится, очистите его.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОМЫВКЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ И ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЯХ БЕЗ КАРБЮРАТОРА ИЛИ БЕЗ ТРУБКИ ВОЗВРАТА МАСЛА, ПОДСОЕДИНИТЕ МАСЛЯНУЮ ТРУБКУ К МАСЛОВПУСКНОМУ ШТУЦЕРУ В ПОЛОЖЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАСЛА.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ 40 АВТОМОБИЛЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР.

| КАТАЛОГ ПЕРЕХОДНИКОВ |
| --- |
| ДЕТАЛЬ № | ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ОПИСАНИЕ | СУММА |
| G011 |  | Universal | Соединитель с внешней резьбой 1/4 (6мм) заершенный | 1 |
| G012 |  | Universal | Соединитель с внешней резьбой 5/16 (8мм) заершенный | 1 |
| G013 |  | Universal | Соединитель с внешней резьбой 3/8 (10мм) заершенный | 1 |
| G014 |  | Universal | Сквозной шланг с внутренней резьбой 1/4 (6мм) | 2 |
| G015 |  | Universal | Сквозной шланг с внутренней резьбой 5/16 (8мм) | 2 |
| G016 |  | Universal | Сквозной шланг с внутренней резьбой 3/8 (10мм) | 2 |
| G017 |  | Bosch & Asian | Закрытая гайка 12мм | 1 |
| G018 |  | Bosch & Asian | Банджо-болт (длинный) 12мм | 1 |
| G019 |  | Bosch & Asian | Банджо-болт (короткий) 12мм | 1 |
| G020 |  | Bosch & Asian | Банджо-болт 12мм | 1 |
| G021 |  | Bosch & Asian | Крепление типа банджо 12мм | 2 |
| G021-A |  | Bosch & Asian | Bosch & Asian | 5 |
| G022 |  | Bosch & Asian | Вертлюжное соединение с внутренней резьбой 12мм | 2 |
| G023 |  | Bosch & Asian | Переходник с наружной резьбой 12мм | 1 |

| КАТАЛОГ ПЕРЕХОДНИКОВ |
| --- |
| ДЕТАЛЬ № | ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ОПИСАНИЕ | СУММА |
| G024 |  | Bosch & Asian | Соединение 12мм X 10мм | 1 |
| G025 |  | Bosch & Asian | Банджо-болт (длинный) 10мм | 1 |
| G025-A |  | Bosch & Asian | Медная шайба 10мм | 5 |
| G026 |  | Bosch & Asian | Банджо-болт (короткий) 10мм | 1 |
| G027 |  | Ford-GM-Chrysler | Автомобильный ниппель 90° 5/16 | 1 |
| G028 |  | Ford-GM-Chrysler | Автомобильный ниппель 5/16 | 1 |
| G029 |  | Bosch & Asian | Крепление типа банджо 14мм | 2 |
| G030 |  | Разное | Вертлюжное соединение с внутренней резьбой (глубокое) 1/2 | 1 |
| G031 |  | Bosch & Asian MBZ CIS | Вертлюжное соединение с внутренней резьбой 14мм | 1 |
| G032 |  | Bosch & Asian | Вертлюжное соединение с внутренней резьбой (глубокое) 14мм | 1 |
| G033 |  | Bosch & Asian | Переходник с наружной резьбой (короткий) 14мм | 1 |
| G034 |  | Bosch & Asian | Переходник с наружной резьбой (длинный) 14мм | 1 |
| G035 |  | Bosch & Asian | Соединение 12мм X 14мм | 1 |

| КАТАЛОГ ПЕРЕХОДНИКОВ |
| --- |
| ДЕТАЛЬ № | ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ОПИСАНИЕ | СУММА |
| G036 |  | Bosch & Asian Toyota | Крепление типа банджо 8мм | 2 |
| G037 |  | Bosch & Asian Toyota | Банджо-болт (длинный) 8мм | 1 |
| G037-A |  | Bosch & Asian | Медная шайба 8мм | 5 |
| G038 |  | Bosch & Asian | Банджо-болт (короткий) 8мм | 1 |
| G039 |  | Bosch & Asian | Крепление типа банджо 10мм | 2 |
| G040 |  | Universal | Двойной соединитель с внутренней резьбой без использования крана для соединения контура двух переходников вместе | 1 |
| G041 |  | Разное, производство США | Шланговое соединение с наружной трубной резьбой 1/2 | 1 |
| G042 |  | Разное, производство США | Шланговое соединение с наружной трубной резьбой 1/2 | 1 |
| G043 |  | Разное, производство США | Вертлюжное соединение с внутренней резьбой (глубокое) 1/2 | 1 |
| G044 |  | Ford-GM-Chrysler | Автомобильный ниппель 7/16 | 1 |
| G045 |  | Ford-GM-Chrysler | Автомобильный ниппель 90° 7/16 | 1 |
| G046 |  | Bosch & Asian MBZ CIS | Банджо-болт (длинный) 14мм | 1 |

| КАТАЛОГ ПЕРЕХОДНИКОВ |
| --- |
| ДЕТАЛЬ № | ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ОПИСАНИЕ | СУММА |
| G047 |  | Bosch & Asian | Закрытая гайка 14мм | 1 |
| G048 |  | Bosch & Asian | Банджо-болт (короткий) 14мм | 1 |
| G048-A |  | Bosch & Asian | Медная шайба 14мм | 5 |
| G049 |  | Bosch & Asian | Вертлюжное соединение с внутренней резьбой 14мм | 2 |
| G050 |  | Bosch & Asian | Переходник с наружной резьбой 14мм | 1 |
| G051 |  | Universal | Двойной шланговый соединитель с внешней резьбой | 1 |
| G052 |  | Ford 1988 г.и позже | Возвратная линия с внутренней резьбой | 1 |
| G053 |  | Ford 1988 г.и позже | Возвратная линия с внешней резьбой | 1 |
| G054 |  | Ford 1988 г.и позже | Впускная линия с внутренней резьбой | 1 |
| G055 |  | Ford 1988 г.и позже | Впускная линия с внешней резьбой | 1 |
| G055-A |  | Переходники Ford 1988 г. и позже | Разъединительный инструмент | 1 |
| G056 |  | GM | Возвратная линия с внешней резьбой 14мм | 1 |
| G057 |  | GM | Возвратная линия с внутренней резьбой 14мм | 1 |

| КАТАЛОГ ПЕРЕХОДНИКОВ |
| --- |
| ДЕТАЛЬ № | ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ОПИСАНИЕ | СУММА |
| G058 |  | GM | Впускная линия с внутренней резьбой 16мм | 1 |
| G059 |  | GM | Впускная линия с внешней резьбой 16мм | 1 |
| G060 |  | Bosch & Asian | Соединение 16мм X 14мм | 1 |
| G061 |  | Bosch & Asian | Вертлюжное соединение с внутренней резьбой 16мм | 2 |
| G062 |  | Bosch & Asian | Переходник с наружной резьбой 16мм | 1 |
| G063 |  | Bosch & Asian | Закрытая гайка 8мм | 1 |
| G064 |  | Bosch & Asian | Закрытая гайка 10мм | 1 |
| G065 |  | Universal | Соединение контура 1/4 X 1/4 (6мм) | 1 |
| G066 |  | Universal | 5/16 X 5/16 (8мм) | 1 |
| G067 |  | Universal | Соединение контура 3/8 X 3/8 (10мм) | 1 |
| G068 |  | Bosch & Asian | Переходник с наружной резьбой 16мм | 1 |
| G069 |  | Bosch & Asian | Вертлюжное соединение с внутренней резьбой 16мм | 1 |

| КАТАЛОГ ПЕРЕХОДНИКОВ |
| --- |
| ДЕТАЛЬ № | ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ОПИСАНИЕ | СУММА |
| G070 |  | Universal | Соединитель с внешней резьбой 8мм-10мм | 1 |
| G071 |  | Universal | Соединитель с внешней резьбой 4мм-6мм | 1 |
| G072 |  | Universal | Зажим трубопровода для шланга возвратной линии | 1 |
| G073 |  | Universal | Малые зажимы для шлангов | 2 |

# Text boxes

1.Бак с растворителем 2. Манометр 3. Регулятор давления воздуха  4. Промывной клапан 5. Воздухоприёмник 6.Трубка возврата растворителя 7. Трубка подачи растворителя 8. Таймер 9. Возвратный регулятор 10. Основной корпус