{0>Two Post Lift<}0{>Двухстоечный автомобильный подъемник

T4(PL-4.0-2B)<0}

РУКОВДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

{0>User’s guide<}0{>HHHH <0}

{0>Introduction<}0{>Введение <0}

1. {0>Abstract<}0{>Общие сведения <0}

{0>The double-cylinder hydraulic lift is a hydraulic drive vehicle lift equipment developed by our company.<}0{>Двухцилиндровый гидравлический подъемник представляет собой разработанное нашей компанией гидравлическое оборудование для подъема автомобилей.<0}

{0>It is designed briefly and reasonable.<}0{>Подъемник имеет простую и рациональную конструкцию.<0} {0>It select hydraulic power unit, having merits of low noise, smooth rise-and-fall.<}0{>Применяемый гидравлический привод обеспечивает низкий уровень шума, плавный подъем и опускание.<0} {0>The machine has lift carriage, safety device against falling, qualification equipment for ultimate load, lock equipment of revolution angle of lift arm, and the forced same step of the steel wires of lift carriage.<}0{>В состав подъемника входят подъемные каретки, механизм блокировки для защиты от падения, устройство определения предельной нагрузки, стопор разворота подъемной лапы и тросовая система синхронизации подъема кареток.<0}

2. {0>Use<}0{>Применение <0}

{0>The machine can be used in lifting saloon car, beach wagon and station wagon which have lower than 4000kgs deadweight.<}0{>Подъемник может использоваться для подъема легковых автомобилей с кузовами типа седан, фургон и универсал с массой менее 4000 кг.<0} {0>It fixes them at operational height needed in order to repair, service and clean.<}0{>Поднятый автомобиль фиксируется на рабочей высоте, необходимой для проведения его ремонта, техобслуживания или очистки.<0}

3. {0>Parameter<}0{>Технические характеристики <0}

| {0>Model<}0{>Модель <0} | {0>Capa-city (T)<}0{>Грузоподъемность, т <0} | {0>Lift height (mm)<}0{>Высота подъема, мм <0} | {0>Rise time（S）<}0{>Продолжительность подъема, с <0} | {0>Drop time (S)<}0{>Продолжительность опускания, с <0} | {0>Power of motor (KW)<}0{>Мощность электродвигателя, кВт<0} | {0>Power supply(V)<}0{>Напряжение питания, В<0} | {0>Machine height (mm)<}80{>Высота подъемника, мм <0} | {0>Machine width (mm)<}80{>Ширина подъемника, мм <0} | {0>Width between pillars (mm)<}0{>Расстояние между колоннами, мм <0} | {0>Machine weight (KGS)<}0{>Масса подъемника, кг <0} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-4.0-2B | 4 | 1800 | 52 | 22 | 2,2 | 380/220 | 2826 | 3200 | 2806 | 680 |

{0>Please note that if you use 220V power supply, you need to have a manostat.<}0{>Имейте в виду, что для напряжения питания 220 В потребуется использовать маностат.<0}

4. {0>Basic structure of product<}0{>Описание конструкции изделия <0}

{0>The machine mainly has double-pole, double oil cylinders, hydraulic power unit, lift carriage, steel wire in-step equipment, safety mechanism, and rotation-angle lock equipment of lift arm which can be operated simply.<}0{>Подъемник состоит из двух колонн, двух гидравлического цилиндров, гидравлического привода, подъемных кареток, тросовой системы синхронизации, механизма блокировки и простого в использовании стопора угла поворота подъемной лапы.<0}

{0>When you push the switch on the electric motor of hydraulic power unit, the machine will rise.<}0{>При нажатии выключателя электродвигателя гидравлического привода происходит подъем.<0} {0>If you loosen, it will stop.<}0{>При отпускании выключателя перемещение прекращается.<0} {0>If you want to fall it down, you must pull the safety unlocked wire to apart the safety bracing plate from the safety seat firstly, and open the handle bar on the hydraulic power unit.<}0{>Если требуется опустить подъемник, необходимо потянуть тросик разблокировки, чтобы сначала отвести предохранительную фиксирующую пластину от посадочного места фиксации, затем установить рычаг гидравлического привода в открытое положение.<0}

{0>Gyration lift arm is telescopic and rotatable.<}0{>Подъемная лапа может поворачиваться, также она является телескопической.<0} {0>Height of pallet can be adjusted in order to meet the different need of different kinds of vehicle.<}0{>Высота расположения поддона может регулироваться для использования подъемника для автомобилей различных типов.<0} {0>Our company can customize the machine with high pallet.<}0{>Наша компания может на заказ поставить подъемник с высоким поддоном.

<0}

5. {0> <}0{>Схема д<0}{0>PL-4.0-2B  Double-cylinder two post hydraulic lift<}0{>вухцилиндровый двухстоечный гидравлический подъемник<0}

{0>Installation and debugging<}0{>Монтаж и наладка <0}

1. {0>Ground demand:<}0{>Требования к основанию:<0} {0>The ground on which the jack will be install should be prefabricated, and be maintained dry not less than 15 days in order to assure the concrete has enough intensity.<}0{>Основание для установки подъемника должно быть подготовлено заблаговременно, и для обеспечения достаточной прочности бетона оно должно быть выдержано в сухом состоянии не менее 15 дней.<0} {0>Basic dimension:<}0{>Основные размеры:<0} {0>length as 4000mm, width as 1000mm, depth as 350mm.<}0{>длина 4000 мм, ширина 1000 мм, глубина 350 мм.<0} {0>Adding more concrete reinforced bars are advised in order to increase the hardness of ground base.<}0{>Для повышения прочности основания рекомендуется увеличить количество арматурных стержней в бетоне.<0} {0>Normally, the depth of concrete base is not less than 200mm.<}0{>Как правило, глубина бетонного основания должна составлять не менее 200 мм.<0}

2. {0>Confirm the dimension of installed place:<}0{>Проверьте размеры места для установки: <0} {0>Stick up the two poles individually.<}0{>Установите две стойки по отдельности.<0} {0>At the mid between them, install a figured veneer to guarantee the two pole on the same line, drill holes with ø16 bit and fix left and right poles on the concrete floor stably.<}0{>Посередине между ними установите декоративную накладку, чтобы гарантировать нахождение двух стоек на одной и той же линии, просверлите отверстия сверлом ø16, и надежно прикрепите левую и правую стойки к бетонному полу.<0} {0>The poles must be vertical to the floor.<}0{>Стойки по отношению к полу должны располагаться вертикально.<0} {0>If there exists error, full the gap with the skims.<}0{>При наличии погрешности заполните пеной.<0}

3. {0>Install and connect in-step steel wire and long oil pope:<}0{>Установите и присоедините стальной трос синхронизации и длинную масляную трубку:<0} {0>Move away the figured veneer.<}0{>Уберите декоративную накладку.<0} {0>Place in-step wire directed from the lift carriage of minor pole around the steel wire wheel of minor pole through the bottom of minor pole.<}0{>Пропустите трос синхронизации непосредственно от подъемной каретки вокруг шкива для троса малой стойки и через нижнюю часть малой стойки.<0} {0>After pulled up around the top wire wheels, it should be fixed in the square hole on the top of carriage with two M16nuts.<}0{>После пропускания троса вокруг верхних шкивов его необходимо закрепить в квадратном отверстии каретки с помощью двух гаек M16.<0} {0>Place the wire of lift carriage on the minor pole fixed on the major pole with the same method.<}0{>С помощью такого же метода поместите трос подъемной каретки на малую стойку, прикрепленную к большой стойке.<0} {0>Before fixing wires, we can lift the carriage in order to fix well.<}0{>Для крепления тросов к каретке ее можно поднять.<0} {0>After wire fixed, the cushion block should be moved away.<}0{>После крепления троса необходимо убрать амортизирующий блок.<0} {0>To see whether the left and right carriage are at the same level.<}0{>Это необходимо для того, чтобы проверить,  находится ли левая и правая каретки на одном уровне.<0} {0>If right carriage is lower, heighten the wires on the left one to make the right rise a little and confirm the two carriage are at the same level.<}0{>Если правая каретка находится ниже, необходимо поднять тросы левой каретки, чтобы правая каретка слегка поднялась, затем убедитесь, что каретки находятся на одном уровне.<0} {0>We can adjust the height of left one with the same method.<}0{>Аналогичным образом можно отрегулировать высоту левой каретки.<0} {0>Loosening wires can be used to adjust carriages’ level.<}0{>Для регулировки высоты кареток можно уменьшать натяжение тросов.<0} {0>But, normally, the two wires must be tightened to guarantee the in-step of two carriages.<}0{>Однако, обычно тросы натягивают, чтобы гарантировать синхронизацию двух кареток.<0}

{0>Pull the long high-pressure oil pipes to the bottom of major and minor poles individually from the floor and connect them with the junction of oil cylinder without leak.<}0{>По отдельности протяните длинные масляные трубки высокого давления от пола к нижней части малой и большой стоек, и присоедините их к соединителю гидравлического цилиндра так, чтобы не было утечек.<0}

4. {0>Install the hydraulic oil pump station:<}0{>Установите узел маслонасоса гидравлической системы:<0} {0>Fix the hydraulic oil pump station on the major pole with four M8X25 hex bolts.<}0{>Закрепите узел маслонасоса гидравлической системы на большой стойке с помощью четырех болтов M8X25 с шестигранными головками.<0} {0>Open the cover of oil tank and pour N46 hydraulic oil about 12L.<}0{>Откройте крышку масляного бака и залейте приблизительно 12 л гидравлического масла N46.<0} {0>Connect one side of the short soft pipe to the oil outlet and the other side with the junction of oil cylinder.<}0{>Присоедините одну сторону короткой гибкой трубки к выпуску масла, а другой конец к соединителю гидравлического цилиндра.<0} {0>Use short arm in the head direction of vehicle.<}0{>Используйте короткую лапу для передней стороны автомобиля.<0}

5. {0>Install lift arm:<}0{>Установите подъемную лапу:<0} {0>Four lift arms are installed on the left and right lift carriages with long and short arms being at the different sides of pole.<}0{>Четыре  подъемные лапы установлены на левой и правой подъемных каретках, при этом длинные и короткие лапы крепятся к разным сторонам.<0} {0>When rise vehicle, use the short arm in the vehicle head direction.<}0{>При подъеме автомобиля короткая лапа должна быть направлена к его передней стороне.<0}

6. {0>Turn on power and adjust the height of left and right lift carriage:<}0{>Включите питание и отрегулируйте высоту левой и правой подъемной кареток:<0} {0>Put the power plug contact of hydraulic driving pump into the power socket with fuse box needed compulsorily.<}0{>Вставьте вилку питания гидравлического насоса в силовую розетку с обязательно установленным предохранителем.<0} {0>Turn on the switch on the electric motor to see whether the lift carriage rises.<}0{>С помощью выключателя включите электродвигатель и проверьте, поднимается ли каретка.<0} {0>If not, exchange the power phase to make oil pump work well.<}0{>Если нет, поменяйте местами фазы питания, чтобы обеспечить нормальную работу маслонасоса.<0} {0>When the carriage rise, check whether the two carriages are at the same level and listen the noise of safety bracing plate to judge the height of carriages.<}0{>При подъеме каретки проверьте, находятся ли обе каретки на одном уровне, прислушайтесь к шуму предохранительной фиксирующей пластины, чтобы судить о высоте, на которой находятся каретки.<0} {0>Adjust again the wire correctly to make the bracing plate at the same level, and the left and right carriages are at the same level accordingly.<}0{>Снова правильно отрегулируйте трос, чтобы фиксирующая пластина находилась на том же уровне, и левая и правая каретки были, соответственно, на одном и том же уровне.<0}

7. {0>Pull the safety unlocked wire to fall down the lift carriage:<}0{>Потяните тросик разблокировки, чтобы опустить подъемную каретку:<0} {0>Before falling down the carriages, remember:<}0{>Прежде чем опустить каретки, помните:<0} {0>we must pull the safety unlocked wire on the left and right lift carriage respectively to apart the safety bracing from the safety seat to realize the falling.<}0{>необходимо потянуть тросик разблокировки левой и правой подъемных кареток, чтобы отвести предохранительный фиксатор от его посадочного места, тогда можно будет опустить каретки.<0} {0>Otherwise, the lift carriage can’t fall or fall with only one side caused by only one side unlocked wire to make accident.<}0{>В противном случае подъемная каретка не сможет опуститься или может опуститься только каретка той стороны, с которой потянули тросик разблокировки, это может привести к аварии.<0} {0>So, we must always remember pull two sides safety wire to make safety bracing apart from the seat and push load relief switch to fall the carriages.<}0{>Таким образом, необходимо всегда помнить, что следует потянуть тросик разблокировки с обеих сторон, чтобы отвести фиксатор от посадочного места, затем для опускания кареток необходимо нажать выключатель сброса нагрузки.<0}

8. {0>Clean the yard:<}0{>Очистите площадку:<0} {0>Raise the carriages repeatedly to assure run well.<}0{>Несколько раз поднимите каретки, чтобы убедиться в том, что они нормально перемещаются.<0} {0>If there are problems, check the deal with them according to the progress mentioned above until it runs well.<}0{>При наличии проблем повторите описанные выше действия и добейтесь нормального перемещения кареток.<0} {0>Last, cover the figured veneer and assure grease lubricant in the guide rail of grease lubricant of poles.<}0{>Установите на место декоративную накладку, введите консистентную смазку в направляющую для обеспечения смазывания стоек.<0} {0>At the same time, add the grease lubricant or lubricating oil around the wheel rolls of wires to reduce the wear and enhance the life length.<}0{>Одновременно с этим смажьте консистентной смазкой или маслом ролики шкивов тросов, чтобы уменьшить износ и продлить их срок службы.<0}

{0>Shaft installation chart<}0{>Схема установки стоек

{0>Expansible bolt fixation chart<}0{>Схема крепления распорных болтов <0}

{0>Steel rope installation chart<}0{>Схема присоединения стального троса <0}

{0>Hydraulic system installation chart<}0{>Схема монтажа гидравлической системы <0}

{0>Part  list<}0{>Перечень компонентов

<0}

| {0>Index No.<}0{>Поз.<0} | {0>Name<}0{>Наименование <0} | {0>QTY<}0{>Кол-во <0} |
| --- | --- | --- |
| 1 | {0>Motor<}0{>Электродвигатель <0} | 1 |
| 2 | {0>M20*1.5 nut<}0{>Гайка M20*1,5 <0} | 1 |
| 3 | {0>Manual valve<}0{>Ручной клапан<0} | 1 |
| 4 | {0>Stopper<}0{>Заглушка <0} | 1 |
| 5 | {0>Downward throttle valve<}0{>Дроссельный клапан спуска <0} | 1 |
| 6 | {0>Unilateral valve<}0{>Односторонний клапан <0} | 1 |
| 7 | {0>Contact key<}0{>Контакт <0} | 1 |
| 8 | {0>Screw cap<}0{>Резьбовая крышка <0} | 1 |
| 9 | {0>Relief valve<}0{>Предохранительный клапан <0} | 1 |
| 10 | {0>Valve base<}0{>Основание клапана <0} | 1 |
| 11 | {0>Gear pump<}0{>Шестеренный насос <0} | 1 |
| 12 | {0>Screw<}0{>Винт <0} | 2 |
| 13 | {0>Oil-tank<}0{>Масляный бак <0} | 1 |
| 14 | {0>Screw<}100{>Винт <0} | 4 |
| 15 | {0>Flow control valve<}0{>Клапан регулирования расхода <0} | 1 |

{0>Hydraulic system<}0{>Гидравлическая система<0}

1. {0>Hydraulic element chart<}0{>Гидравлическая схема <0}

2. {0>Hydraulic items list<}0{>Перечень гидравлических элементов <0}

| {0>Index No.<}100{>Поз.<0} | {0>Name<}100{>Наименование <0} | {0>Model<}100{>Модель <0} | {0>QTY.<}89{>Кол-во <0} | {0>Remark<}0{>Примечания <0} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {0>Oil-tank<}100{>Масляный бак <0} | 550×180 | 1 | {0>10 Liters<}0{>10 литров <0} |
| 2 | {0>Oil-filter<}0{>Масляный фильтр <0} |  | 1 |  |
| 3 | {0>Oil-pump<}0{>Маслонасос <0} |  | 1 |  |
| 4 | {0>Motor<}100{>Электродвигатель <0} | 2,2 кВт | 1 | 380 В/50 Гц |
| 5 | {0>Unilateral valve<}100{>Односторонний клапан <0} | 3,2 | 1 |  |
| 6 | {0>Overflow-valve<}0{>Перепускной клапан <0} |  | 1 |  |
| 7 | {0>Manual-valve<}94{>Ручной клапан<0} |  | 1 |  |
| 8 | {0>Oil-cylinder<}0{>Гидравлический цилиндр <0} |  | 2 |  |

3. {0>The principles of hydraulic system<}0{>Принцип действия гидравлической системы <0}

{0>When hydraulic pod is pushed to start the engine button, the engine works on oil-pump to absorb oil and push it to oil-cylinder (No.8).<}0{>При нажатии гидравлического кожуха он воздействует на кнопку включения двигателя, включается двигатель маслонасоса, который начинает нагнетать масло в гидравлический цилиндр (8).<0} {0>Now overflow-valve (No.6) shuts.<}0{>Закрывается перепускной клапан (6).<0} {0>Pressure is adjusted properly when it leaves factory to guarantee the rated lifting-load.<}0{>Значение давления надлежащим образом задается на заводе-изготовителе, чтобы гарантировать номинальную грузоподъемность.<0} {0>However, the system pressure exceeding the limited, the overflow-valve discharges oil.<}0{>Если давление в системе превысит предельное значение, откроется перепускной клапан для сброса масла.<0} {0>Loosen the start button to stopping oil-supply and lifting, and operation starts.<}0{>Отпустите кнопку пуска, чтобы прекратить подачу масла и подъем, начнется работа.<0} {0>Switch off the mechanizing safety-lock and push hand-valve to unload oil and descend.<}0{>Выключите защитную блокировку и нажмите ручной клапан, чтобы сбросить давление масла и начать спуск.<0}

{0>Test-drive & Operation<}0{>Опробование и эксплуатация <0}

1. {0>Preparations before test-drive<}0{>Подготовка к опробованию <0}

a. {0>Spread lithium-based lube (GB7324-87) on each slide-touch plate equably from the top down.<}0{>Равномерно нанесите смазку на литиевой основе (GB7324-87) сверху вниз на каждую каретку.<0}

b. {0>Top up the hydraulic-system oil N32(SY1227-84) or N46 into the hydraulic-rod oil-box.<}0{>Долейте гидравлическое масло N32 (SY1227-84) или N46 в масляный бак гидравлического цилиндра.<0}

{0>c. Switch on power-supply according to the engine nameplate.<}0{>c. Включите питание в соответствии с требованиями на паспортной табличке электродвигателя.<0} {0>Pay attention to revolve direction of 3-dimension engine.<}0{>Проверьте направление вращения 3-фазного электродвигателя.<0}

2. {0>Operation<}0{>Эксплуатация <0}

a. {0>Check-up whether the engine power is switched alright.<}0{>Проверьте, было ли уже включено питание двигателя.<0}

b. {0>Check-up whether all the link-bolts are located.<}0{>Проверьте, установлены ли все соединительные болты.<0}

c. {0>Push on the switch on the engine and the slide-plate ascend:<}0{>Нажмите выключатель двигателя, и каретка будет подниматься; <0} {0>stop pushing and the slide-plate stops.<}0{>прекратите нажимать выключатель, и каретка остановится.<0} {0>Pull the safety-lock operation-rod to down the slide-plate.<}0{>Потяните стержень защитной блокировки, чтобы опустить каретку.<0} {0>If it can not be pulled, make it ascend before pulling.<}0{>Если стержень не удается вытянуть, сначала необходимо поднять каретку.<0} {0>Push the unload-oil handle of the hydraulic-rod to descend the slide-plate; loosen the handle and the slide-plate stops.<}0{>Нажмите рукоятку сброса давления масла гидравлического цилиндра, чтобы опустить каретку; отпустите рукоятку, и каретка остановится.<0} {0>When repair auto, when the auto ascend alright, please push the unload-oil handle to make the mechanic safety-lock works.<}0{>Если при ремонте автомобиль уже был поднят, нажмите рукоятку сброса давления масла, чтобы сработала механическая блокировка.<0} {0>Make sure operation is safe.<}0{>Убедитесь в безопасности работы.<0}

d. {0>For the first operation, there maybe air into the hydraulic-system.<}0{>При начале работы в гидравлической системе может находиться воздух.<0} {0>Ascend and descend for several times to push off the air.<}0{>Для удаления воздуха несколько раз выполните подъем и спуск.<0}

3. {0>Proceedings in auto-repair operation<}0{>Использование для ремонта автомобилей <0}

a. {0>Different auto may have different center of gravity cg).<}0{>Различные автомобили могут иметь разное положение центра тяжести.<0} {0>First see the auto’s cg.<}0{>Сначала определите положение центра тяжести автомобиля.<0} {0>When an auto enters the lift close the cg with the plate by two rods.<}0{>При въезде автомобиля в подъемник его центр тяжести должен находиться в пределах пластины с двумя стержнями.<0} {0>Adjust rocker to support the auto’s support plate.<}0{>Отрегулируйте опору для поддержания опорной панели автомобиля.<0}

b. {0>Strictly prohibit open the observe-hole plate when start the engine.<}0{>При запуске двигателя строго запрещается открывать пластину смотрового отверстия.<0}

c. {0>Read carefully the caution marks.<}0{>Тщательно изучите предупредительные таблички.<0}

d. {0>Kinds of hydraulic valves are adjusted properly.<}0{>Гидравлические клапаны уже отрегулированы надлежащим образом.<0} {0>User can not adjust it himself; otherwise, all the relevant results are due to the user.<}0{>Пользователь не должен регулировать их самостоятельно; в противном случае пользователь будет сам отвечать за все результаты.<0}

{0>Safety device<}0{>Предохранительные устройства <0}

{0>The machine has safety device guard against crack falling, no-pressure protection defending oil pipe overload, lift carriage in-step forced by steel wire equipment, and revolution angle lock equipment of lift arm.<}0{>В подъемнике имеются предохранительные устройства, защищающие от свободного падения, превышения давления в масляной трубке, есть система синхронизации подъема кареток и стопор разворота подъемной лапы.<0}

{0>Safety bracing plates are designed on the left and right lift carriages.<}0{>В левой и правой каретках имеются предохранительные фиксаторы.<0} {0>When lift pallet rise, safety bracing plate dragged by spring jumps in the safety block of pole.<}0{>При подъеме поддона предохранительный фиксатор под действием пружин перескакивает предохранительный блок стойки.<0} {0>When stop to rise, safety bracing plate dragged by spring is on the safety block and defends carriage falling.<}0{>При прекращении подъема предохранительная фиксирующая пластина под действием пружин находится на предохранительном блоке и защищает каретку от падения.<0} {0>If the carriage would fall, crawling the hydraulic pump switch make the carriage rise a little firstly.<}0{>При снижении каретки воздействие на выключатель гидравлического насоса сначала приводит к ее небольшому подъему.<0} {0>Then draw the unlocked line to the left and right carriage in order to draw safety bracing apart from safety seat.<}0{>Затем необходимо будет потянуть тросики разблокировки левой и правой кареток, чтобы сместить предохранительный фиксатор с его посадочного места.<0} {0>Last, open the pressure relief valve on the hydraulic pump to make the carriage fall.<}0{>Затем следует открыть клапан сброса давления гидравлического насоса, чтобы обеспечить спуск кареток.<0}

{0>The left and right carriages are in-step forced individually by the two steel wires.<}0{>Принудительная синхронизация положений левой и правой кареток обеспечивается двумя стальными тросами.<0} {0>If the left and right carriages are not at the same level, the length of wires should be adjusted.<}0{>Если левая и правая каретки находятся не на одном уровне, необходимо будет отрегулировать длину тросов.<0} {0>In order to make them at the same level, we must tighten the wires and assure them unloosened.<}0{>Чтобы каретки находились на одном уровне, необходимо подтянуть тросы и не допускать их ослабления.<0} {0>Otherwise, they can not be in-step.<}0{>В противном случае нельзя будет обеспечить синхронизацию.<0}

{0>Lock devices are install on the four lift arms in order to lock automatically at any angle work need.<}0{>На четырех подъемных лапах установлены стопоры, автоматически фиксирующиеся при любом нужном для работы угле.<0} {0>When carriage is at the bottom, lift arm can rotate freely.<}0{>При нахождении каретки в нижнем положения подъемные лапы можно свободно поворачивать.<0}

{0>Matters need attention<}0{>Важные аспекты <0}

1. {0>Before lifting vehicle, we must adjust the height of four pallets to assure them at the same plane.<}0{>До подъема автомобиля необходимо отрегулировать высоту четырех поддонов, чтобы они находились в одной плоскости.<0} {0>At the same time, try to divide the longer and the shorter lift arm into two sides in order to get the supporting area gravity in the optimizer situation.<}0{>Одновременно с этим желательно распределить длинные и короткие подъемные лапы на две стороны, чтобы получить оптимальное положение центра тяжести опорной зоны.<0}

2. {0>The lifted periphery and beam of vehicle must be placed correctly on the center of the rubber pallet in order to make the gravity on the center of supporting area.<}0{>Поднимаемая периферия и балка автомобиля должны быть правильно размещены относительно центра резинового поддона, чтобы совместить центр тяжести с центром опорной зоны.<0} {0>When the vehicle is lifted on the ground about 100mm, stop rising, shake the vehicle and check the bracing.<}0{>После подъема автомобиля приблизительно на 100 мм над землей, прекратите подъем, потрясите автомобиль и проверьте его крепление.<0} {0>After all run correctly, we can lift it continually.<}0{>Если все нормально, можно будет продолжить подъем.<0}

3. {0>Strictly prohibit people under the vehicle during the lifting.<}0{>Необходимо строго запретить людям находиться под автомобилем во время его подъема.<0} {0>After arriving a stable height and in a safety situation, workers can go to operate under it.<}0{>После достижения устойчивой высоты и при нахождении в безопасной ситуации, рабочие могут работать под автомобилем.<0}

4. {0>Before falling down the vehicle, open the switch of electric machine a little to make the carriage rise a little, then draw the unlocked line ton the major-minor poles in order to draw safety bracing apart from safety seat.<}0{>До спуска автомобиля слегка разомкните выключатель электродвигателя, чтобы  каретка слегка поднялась, затем потяните тросик разблокировки малых / больших стоек, чтобы отвести предохранительный фиксатор от его посадочного места.<0} {0>Last, open the pressure relief valve on the hydraulic pump to make the carriage fall.<}100{>Затем необходимо будет открыть клапан сброса давления гидравлического насоса, чтобы обеспечить спуск кареток.<0} {0>Special attention must be paid to see the major and minor can fall synchronously.<}0{>Особое внимание необходимо уделить возможности одновременного спуска для малых и больших стоек.<0} {0>If the can not, we must draw repeatedly until the vehicle fall well-balanced.<}0{>Если это не удается сделать, необходимо повторять эти действия для обеспечения хорошей балансировки автомобиля.<0} {0>Confirm that there are no goods under the lift arms, or the equipment may be damaged.<}0{>Убедитесь, что под подъемными лапами нет никаких предметов, так как это может привести к повреждению оборудования.<0}

5. {0>Change new hydraulic oil after running half a year.<}0{>Заменяйте гидравлическое масло через каждые полгола работы.<0}

6. {0>Check the steel rope frequently, if there is damage, please change them in time.<}0{>Периодически проверяйте стальные тросы, при наличии повреждений своевременно заменяйте их.<0}

7. {0>The machine use 380V electric source.<}0{>Подъемник рассчитан на питание 380 В.<0} {0>During installing the electric source, make sure to have reliable ground protection defending electric shock.<}0{>Во время монтажа электрического оборудования должно быть обеспечено надежное заземление для защиты от поражения электрическим током.<0}

{0>Problem and solution<}0{>Проблемы и решения<0}

| {0>Problem<}0{>Проблема <0} | {0>Possible cause<}0{>Возможные причины <0} | {0>Solution<}0{>Решение <0} |
| --- | --- | --- |
| {0>Electric appliance fail, can’t start<}0{>Отказ электрического оборудования, невозможность пуска <0} | {0>Electric source phase lack or electric appliance failure<}0{>Отсутствие фазы электрического питания или отказ электрооборудования <0} | {0>Check resource, fuse box, contactor in connection box of electric machine<}0{>Проверьте ресурсы, блок предохранителей, контактор в присоединительной коробке оборудования <0} |
| {0>Carriage crawl during rising<}0{>Медленное перемещение каретки во время подъема <0} | {0>Air existing in the hydraulic system or oil lack in oil tank<}0{>Наличие воздуха в гидравлической системе или нехватка масла в масляном баке <0} | {0>Pour oil into tank, oil cylinder run total excursion some times, or discharge the air in the oil tank<}0{>Залейте масло в бак, выполните несколько полных ходов гидравлического цилиндра или выпустите воздух в масляный бак <0} |
| {0>The left and right carriages don’t rise synchronously<}0{>Левая и правая каретки поднимаются не синхронно <0} | {0>In-step forced wire becomes loose<}0{>Отсоединение троса синхронизации <0} | {0>Readjust properly the wire screw, heighten the wires and measure to make the left and right carriages be at the same height<}0{>Правильно отрегулируйте винт присоединения троса, натяните тросы и выполните измерения, чтобы левая и правая каретки находились на одной высоте <0} |
| {0>Carriage can’t fall or fall unwell-balanced<}0{>Каретка не опускается или опускается неправильно сбалансированной <0} | {0>Operation mistake without pull the safety apart<}0{>Ошибка эксплуатации, не потянули за тросик разблокировки <0} | {0>Scrawl the switch to lift the carriage a little and open pressure relief valve for falling after pall off the safety hook to make it run well<}0{>Прикоснитесь к выключателю, чтобы слегка поднять каретку, и после отсоединения предохранительного крюка откройте клапан сброса давления, чтобы опустить каретку <0} |

{0>The electric principle chart<}0{>Принципиальная электрическая схема <0}

{0>PL-4.0-2B electric principle chart<}0{>PL-4.0-2B Принципиальная электрическая схема <0}

| {0>Index No.<}100{>Поз.<0} | {0>Name<}100{>Наименование <0} | {0>Spec.<}0{>Обозначение <0} | {0>QTY.<}100{>Кол-во <0} |
| --- | --- | --- | --- |
| QC | {0>Alternating touch<}0{>Контактор <0} | CJX2-6.3/10 | 1 |
| D | {0>Engine<}0{>Электродвигатель <0} | 380 В/2,2 кВт | 1 |
| QA | {0>Spot-button<}0{>Кнопка<0} | Z-ISO-B | 1 |

# Text boxes

нагрузочная способность бетонного фундамента должна составлять не менее 2,1 кг/мм2)

(10 комплектов)

накладка с раздвижными болтами M18*160

стойка

стойка

фиксация

раздвижение

сверление на

требуемую глубину

очистка

Отрегулируйте натяжение обоих стальных тросов так, чтобы оно было одинаковым и проследите, чтобы подъемные каретки двигались синхронно

колесо (нижнее)

подъемная каретка

гайка m 16

(4 комплекта)

колесо (верхнее)

гидравлический шланг

гидравлический шланг

угловой

штуцер

соединение

силовой блок

цилиндр

стопор рычага

тросик расстопорения

предохранительное устройство

предохранительное

регулировочное устройство

подъемная каретка

устройство расстопорения

предохранительный блок