# Содержание

1. Введение	2

2. Предупреждение	2

3. Общие сведения

Описание	3

Технические характеристики	3

Кнопки контроллера	4

4. Подготовка

Источник питания	5

Заливка растворителей	5

Установка и подсоединение	5

Проверка герметичности уплотнений	6

5. Эксплуатация

Проверка на отсутствие утечек	7

Проверка распылительной способности и углов факела распыла	8

Задание параметров	8

Проверка объема факела распыла форсунки	8

Сравнение	8

Проверка в автоматических режимах	9

Ручные режимы проверки	10

6. Ультразвуковая очистка	10

7. Справочный материал и стандарты от заказчика	11

8. Обзор порядка эксплуатации	13

1. Введение

Конструкция двигателя по мере развития современной технологии автомобилестроения становилась все более сложной и собиралась из все более точных деталей. Поэтому от деталей и узлов требовалась все более высокая эффективность, особенно от форсунок, которые и без того играли значимую роль в готовом двигателе.

В наше время проверке и поддержанию работоспособности форсунок в течение всего цикла эксплуатации автомобиля уделяется самое пристальное внимание.

Разработанный нами проверочно-очистной стенд для форсунок как раз предназначен для проверки, очистки и поддержания форсунок в исправном состоянии. Быстрая и легкая проверка в любых смоделированных рабочих условиях, визуальный контроль и восстановление до наилучшего рабочего состояния при помощи стенда ультразвуковой очистки.

Правильные регулировки с быстро окупаемыми затратами сделают вождение лучше и удобнее.

## Предупреждение

  - Внимательно изучите предлагаемую Инструкцию и полностью вникните в нее перед эксплуатацией оборудования

  - Рабочий участок должен быть оснащен противопожарными средствами, проверочные жидкости должны храниться в удаленном и защищенном от огня и дыма месте, рабочий участок должен хорошо проветриваться. После работы обесточьте и очистите стенд.

  - Нельзя постоянно включать и выключать стенд, повторное включение допускается только через 5 минут после выключения источника электропитания.

  - Во избежание старения резиновых деталей не оставляйте стенд на солнце и не ставьте в сыром месте, он должен храниться в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Ввиду своей многофункциональности, стенд оснащен множеством вспомогательных приспособлений — ухаживать за ним должен специально подготовленный техник.

  - Стенд прошел строгие испытания перед отгрузкой с завода, обычный срок его эксплуатации составляет 10 лет при условии, что оператор соблюдает предписанные нами правила эксплуатации. За управление стендом отвечает микрокомпьютер со множеством БИС, поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать его; в случае каких-либо неисправностей свяжитесь с нашими дистрибьюторами в вашем районе или с нашей компанией.

  - Во время работы строго запрещены искры, дым и огонь на рабочем участке.

  - Оператор должен носить специальные очки для защиты глаз от брызг.

  - Оберегайте компоненты электрооборудования машины от брызг и пролива топлива и чистящих составов.

  - Для работы со стендом надлежит использовать предписанные проверочные жидкости и чистящие составы.

  - По окончании испытания и очистки обязательно установите регулятор напорного клапана в положение минимального давления и отключите источник электропитания.

  - По любым вопросам обращайтесь к местным дистрибьюторам нашей компании или в отделы обслуживания.

  - Стенд оснащен системой термозащиты/регулирования температуры: если рабочая температура превысит расчетное значение, стенд автоматически остановится и сработает звуковая сигнализация; когда температура нормализуется, стенд перезапустится.

  - Вспомогательные чертежи

Заливайте проверочные жидкости в соответствии с числом цилиндров на каждую форсунку. (4/6/8 — это число цилиндров)

  - В случае каких-либо сбоев обращайтесь к местным дистрибьюторам нашей компании или в отделы обслуживания.

## 3. Общие сведения

3.1	Описание

Стенд для проверки и очистки форсунок с микропроцессором и технологией ультразвуковой очистки. Проверка распылительной способности форсунки и равномерность факела распыла, объем распыла и отсутствие непредусмотренных утечек в самых разных моделируемых условиях работы двигателя. Очистка с помощью стенда ультразвуковой очистки с таймером и включателем.

3.2	Технические характеристики

1. Размер выпускного лотка: 56*56*75 см

2. Масса нетто/Масса брутто: 42/56 кг

3. Электропитание: 220 В пост. тока 50 Гц 200 Вт

4. Диапазон давления: 0…6,4 кгс/см2

5. Рабочая температура: -20…38℃

6. Число форсунок: 2…6 (очистка мин. 2 форсунок за один раз)

7. Пульсация форсунки (ЧИСЛО): 0…9950 импульсов; вариации в 50 импульсов.

8. Рабочая частота форсунок (об/мин): 0…9950 об/мин, вариации в 50 об/мин

9. Длительность импульса форсунок (ШИМ): 0…20 мс с приращениями в 0,1 мс

  - Кнопки контроллера

Кнопки проверки функций

- СБРОС: Нажатие на эту кнопку восстанавливает исходное состояние системы с целью повторного задания параметров. Если компьютер/стенд перестали реагировать на команды, нажмите на эту кнопку, чтобы восстановить их работоспособность.

- Слив: Нажатие на эту кнопку возвращает проверочные жидкости в нижний бак. Повторное нажатие прекращает слив.

- Насос: Нажатие на эту кнопку запускает насос. Повторное нажатие останавливает его.

- Световой указатель: Загорается при включении подсветки.

- ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: Смоделированная частота рабочих оборотов двигателя

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА – длительность импульса форсунки (ШИМ): 0…20 мс с приращениями в 0,1 мс

- ЧИСЛО ОБОРОТОВ: Число импульсов форсунки, с вариациями в 50 об/мин, регулируемое. Показания счетчика автоматически уменьшаются до нуля (работа форсунки прекращается)

- Время: Показывает наработанные минуты.

- Выбор: Нажатием на эту кнопку выбирают пять параметров слева. Первое нажатие задает 1-й параметр. Для регулирования значений параметра используйте "+" и "-". Вторым нажатием задают 2-й параметр. Третьим нажатием задают 3-й параметр. Затем задают значения параметров по одному.

- Проверка: Нажатием на эту кнопку запускают проверка. Автоматическая проверка объема, равномерности и углов факела форсунки.

- Распыление: Нажатием на эту кнопку запускают проверку распыления. Форсунки постоянно открыты с целью контроля распылительной способности форсунок и характеристик факела распыла. Повторное нажатие приостанавливает запущенное действие.

- Останов: Нажатием на эту кнопку приостанавливают работу системы. Нажатием на кнопку проверки продолжают предшествующий паузе этап работы.

- Автоматический режим: Нажатием на эту кнопку вводят автоматические режимы работы.

- Импульс: Нажатием на эту кнопку начинают ультразвуковую очистку. Для запуска пульсации форсунки.

- Дисплей: Показывает заданные параметры.

- Свет: Подсветка — ее включают первым нажатием, выключают повторным. Для регулирования продолжительности подсветки после ее включения нажмите на кнопку "выбор". Для регулирования продолжительности подсветки используйте кнопки "+" и "-". Уже заданная продолжительность составляет 30 минут.

- МАНОМЕТР: Показывает рабочее давление во время работы насоса. Задайте значения рабочего давления для каждой форсунки в соответствии с ее задачами.

+ &―: Увеличение и уменьшение рабочего давления, показываемого манометром.

- Подготовка

Подготовьте рабочий участок.

4.1	Источник питания

Подсоедините стенд к источнику постоянного тока напряжением 220 В, включите силовой выключатель, чтобы проверить, нормально ли поступает электропитание; когда дисплей покажет "0000", стенд готов к работе.

Дисплей	                           		     Выключатель электропитания

4.2	Заливка растворителей

Залейте в стенд нужное количество проверочной жидкости. Если стенд используется впервые, в него надлежит залить более 2 л проверочной жидкости. По прозрачной шкале уровня жидкости можно отследить, когда уровень жидкости превысит метку 6CLY. Не смешивайте проверочные жидкости и очищающие растворители.

Впуск жидкостей

4.3	Установка и подсоединение

- Подберите подходящие переходники для топливных форсунок и подсоедините их к распределителю топлива в сборе. Особые типы переходников поставляются по желанию заказчику.

- Масляный шланг подсоединен к каналу выпуска масла на распределителе топлива в сборе.

- Закрепите в приборе испытываемые форсунки. Сначала проверьте коэффициент сопротивления форсунок — он не должен превышать 1 Ом; форсунку, у которой коэффициент сопротивления выше 1 Ом, необходимо заменить.

- Вставьте импульсный кабель в гнездо форсунки и пометьте форсунки порядковыми номерами.

4.4	Проверка герметичности уплотнений

Запустите масляный насос и с помощью регулятора давления медленно приведите давление в соответствие с предусмотренным для каждой форсунки значением (см. Справочные материалы и стандарты от заказчика на с. ); если в месте соединения обнаружится малейшая утечка, остановите подачу с помощью выключателя и немедленно устраните ее.

Внимание!

- На заводе на регуляторе давления установили минимальное значение

- Самостоятельно отрегулируйте давление в соответствии с давлением каждой форсунки

- Для увеличения давления нажмите на кнопку "+", для уменьшения давления нажмите на кнопку "-".

- Эксплуатация

Включите выключатель.

Нажмите на кнопку "насос" и отрегулируйте давление соответственно номинальному рабочему давлению каждой форсунки.

5.1	Проверка на отсутствие утечек

Подсоединяя форсунки, нажмите на клавишу "НАСОС", отрегулируйте значения давления соответственно рабочему давлению в форсунках (предлагается сделать его на 10 % нормального), понаблюдайте за форсункой — если из форсунок за одну минуту выделяется одна капля, форсунки необходимо прочистить или заменить.

5.2	Проверка распылительной способности и углов факела распыла

Нажав на клавишу "РАСПЫЛЕНИЕ", понаблюдайте, как и под какими углами форсунка распыляет жидкость. Создаваемый форсунками факел распыла должен быть симметричным, а углы факела распыла должны быть одинаковыми, в противном случае топливные форсунки необходимо прочистить в ультразвуковой ванне или заменить.

Сравнение

Правильно	            Неправильно

5.3	Задание параметров

Задайте три параметра — ЧИСЛО, ОБ/МИН и ШИМ — с помощью кнопки "ВЫБОР", после чего нажмите на кнопку "+" или "－", чтобы отрегулировать их, затем нажмите на клавишу "ПРОВЕРКА" — форсунки должны начать распыление.

5.4	Проверка объема факела распыла форсунки

Нажмите на кнопку "ПРОВЕРКА", отрегулируйте значения давления по номинальному рабочему давлению для форсунок; после завершения автоматических программ понаблюдайте за пробирками: если разница в уровнях жидкости менее 10 %, форсунка исправна; если разница больше 10 %, форсунку необходимо прочистить или заменить.

5.5	Сравнение

Понаблюдайте при этом и за углами факела форсунки, если углы неодинаковы, прочистите форсунку или замените.

Понаблюдайте за углами факела распыла

Правильно	       Неправильно

## 5.6	Автоматические режимы

Нажмите на клавишу "Автоматический режим" — стенд запустит автоматическую проверку в 3 заранее введенных в программу автоматических режимах.

### Режим 1

Программа пульсации факела распыла

Рабочая частота форсунок:  (Моделирование многоточечного впрыска и работы на холостых оборотах): 650 об/мин

Длительность импульса форсунки: 3 мс

Пульсация форсунки: 2000 импульсов

По завершении программы отводится 10 секунд на визуальный контроль объема распыла. Спустя 25 секунд все проверочные жидкости возвращаются в нижний внутренний бак. Программа в режиме 1 завершается.

Программа служит для наблюдения за работой на холостых оборотах; после нее начинается программа проверки под нагрузкой и проверки на высоких оборотах.

## Режим 2

(Моделирование тяжелой нагрузки)

Факел распыла пульсирует следующим образом:

Рабочая частота форсунки (моделирование многоточечного впрыска и рабочего состояния под предельной нагрузкой): 2400 об/мин

Длительность импульса форсунки: 12 мс

Пульсация форсунки: 1000 импульсов

По завершении программы отводится 10 секунд на визуальный контроль объема распыла. Спустя 25 секунд все проверочные жидкости возвращаются в нижний внутренний бак. Программа в режиме 2 завершается.

Программа служит для наблюдения за рабочим состоянием под предельной нагрузкой. Если отличие от нормативного распыла не превышает 12 % — форсунки в хорошем состоянии, в противном случае их необходимо прочистить или заменить. По завершении этой программы автоматически запускается следующая.

## Режим 3

(Моделирование рабочего состояния при высоких оборотах)

Факел распыла пульсирует следующим образом:

Рабочая частота форсунки (моделирование многоточечного впрыска и рабочего состояния при высоких оборотах): 3600 об/мин

Длительность импульса форсунки: 6 мс

Пульсация форсунки: 2000 импульсов

Программа останавливается на 10 секунд для визуального контроля объема распыла, жидкость сливается обратно, 25 секунд спустя, программа завершается.

Программа служит для проверки работоспособности при высоких оборотах и проверки системы подачи топлива, а также для повторной проверки исправности форсунок. Включите выключатель реверса, 25 секунд спустя вся жидкость вернется в исходный резервуар, выключатель реверса автоматически отключится, вся программа завершится.

5.7	Ручные режимы проверки:

Нажмите на кнопку "ВЫБОР", чтобы задать требуемый параметр; когда загорится указатель, отрегулируйте параметр с помощью"+" и "-". Нажав на кнопку "НАСОС", запустите насос, отрегулируйте давление по требуемому значению. Затем нажмите на кнопку "ПРОВЕРКА", чтобы запустить предусмотренные режимы проверки.

6.	Ультразвуковая очистка

  - Ультразвуковая очистка служит не только для общей очистки, но и для прочистки неисправных форсунок.

  - Заполните ультразвуковую ванну очищающими растворителями наполовину, соедините форсунки с помощью импульсного кабеля и поставьте форсунки на подставку, а затем опустите в ванну.

  - Включите ультразвуковую очистную машину. Выключатель на стенде находится сбоку.

  - Задайте продолжительность очистки, нажимая на кнопки +/－.

  - Чтобы начать очистку, нажмите на пусковую кнопку.

Внимание!

Обычно очистка занимает 10…20 минут.

Позаботьтесь о том, чтобы очищающие растворители не смешались с проверочной жидкостью.

Сравнение

Перед очисткой	        После очистки

6.5	Кнопки управления ультразвуковой очисткой и их назначение

Display    Enter    Time Decrease  Time Increase  Stop

(－)          (+)

7. Справочный материал и стандарты от заказчика

Значения давления для топливных систем всех автомобилей

| Марка | Модели | Давление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
| MAZDA | 323 | 2,0...2,2 |
|  | 626 | 2,5...2,9 |
|  | 929 | 2,5...2,9 |
| BMW | 528 | 2,7...2,9 |
| VOLVO | VOLVO | 2,7...2,9 |
| NISSAN | NISSAN | 2,5 |
|  | NISSAN | 2,5 |
|  | 300ZX | 2,06...2,55 |
| FORD | Tempo2.3L | 2,8 |
|  | Lincoln City | 2,06...3,08 |
| GM | Buik Century | 2,9...3,3 |
|  | Buik | 2,9...3,3 |
|  | Catilac 5.7 | 2,9...3,3 |
|  | Chevelette | 2,3...3,0 |
|  | Chevelette | 2,5...3,0 |
| MITSUBISHI | V6 | 3,5 |
| VW | VW | 2,7...2,9 |
| VW | Santana 2000 | 2,2...2,65 |
| DAEWOO | Dawoo | 2,8...3,0 |
| HYUNDAI | Sonata | 2,65...2,75 |
| TOYOTA | Toyota3.0 | 2,84 |
|  | Toyota | 2,7...3,3 |
|  | Lexus300 LS400 | 2,65...3,04 |
|  | Cammary 3.0 | 2,65...3,04 |
|  | Land Cruiser | 3 |
|  | Corrolla | 2,7...3,1 |
| HONDA | Accord2.0 2.2 | 2,85 |
|  | Cittizen1.5L | 2,55...2,85 |
|  | Legent3.2L | 2,7...3,04 |
| CHRYSLER | Beijing Cherrichee 213 | 2,73 |
|  | 3.3L | 3,37 |
| AUDI | 6 цилиндров | 2,8...3,0 |
|  | 4 и 5 цилиндров | 4,5...5,0 |

8.	Обзор порядка эксплуатации

1.  Подсоединение источника электропитания

↓

2.  Заливка требуемых проверочных растворов и включение электропитания

↓

3. Выбор подходящих переходников, подсоединение их к форсункам

↓

4.  После установки — задание рабочего давления форсунок

↓

5. Проверка оборудования на отсутствие утечек

↓

6. Выбор функций или ручное регулирование значений трех параметров

↓

7. Проверка и сравнение

↓

8. Ультразвуковая очистка

↓

9. Повторная проверка и повторная очистка

↓

10. После проверки — принятие решения об уместности замены.

↓

11. По завершении процесса — отключение электропитания

↓

12. Уборка рабочего места

# Text boxes

ОГОНЬ ЗАПРЕЩЕН

Уровень жидкости

Плавкий предохранитель