РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Авторское право защищено! Без письменного согласия компании Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. (здесь и далее как “Launch”), никакая компания или физическое лицо не вправе копировать и создавать резервную копию данного руководства в любой форме (электронная, механическая, фотокопированная, записанная и иные формы). Данное руководство специально предназначено для использования продукта Launch и наша компания не несет никакой ответственность за различные последствия, вызванные в результате использования данного руководства в отношении другого оборудования.

В случае порчи или утери оборудования по причине несчастного случая пользователем самим или третьей стороной, злонамеренного или неправильного использования данного оборудования, несанкционированного изменения или ремонта данного оборудования, или несоблюдения эксплуатационных и технических требований компании Launch, компания  Launch и ее филиалы не несут ответственность за возможные последующие расходы и затраты.

В случае порчи оборудования или иного повреждения в результате использования дополнительных приспособлений или расходных материалов вместо оригинальных продуктов Launch  или рекомендованной продукции, компания Launch не несет никакой ответственности.

Официальное заявление: любые прочие наименования продуктов, указанные в данном руководстве, приводятся исключительно в целях использования данного оборудования. Их зарегистрированные торговые марки являются собственностью компаний - изготовителей.

Данное оборудование должно использоваться профессиональным техническим персоналом или специалистами, осуществляющими техническое обслуживание.

# Зарегистрированная торговая марка

Марка Launch является торговой маркой, зарегистрированной на территории Китая и нескольких иностранных государств под символом LAUNCH. Прочие торговые марки, знаки сервисного обслуживания, доменные имена и название компании Launch, указанные в данном руководстве, являются собственностью Launch и ее дочерних компаний. В странах, где торговая марка Launch, знак сервисного обслуживания, доменное имя, логотип и название компании не были зарегистрированы, компания Launch заявляет свое право собственности на подобную незарегистрированную торговую марку, знак сервисного обслуживания, доменное имя, логотип и название компании. Торговые марки иных продуктов и названия компании, указанные в данном руководстве, при этом являются собственностью компаний, которые их зарегистрировали. Без предварительного письменного согласия владельца, никто не вправе использовать торговую марку, знак сервисного обслуживания, доменное имя, логотип и название компании Launch и других компаний, указанных в данном руководстве. При возникновении любых вопросов, просьба зайти на интернет – сайт компании Launch: http://www.cnlaunch.com или написать по адресу: Sales Dept. of Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. at No. 661 Baian Road, International Automobile City Auxiliary Parts Park, Anting Town, Jiading District, Shanghai City  для того, чтобы связаться с компанией Launch.

##### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

###### ВНИМАНИЕ

- Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью настоящего продукта. Просьба внимательно ознакомиться со всеми инструкциями.

- Обеспечьте тщательное хранение данного руководства для обращения к нему во время проведения технического обслуживания.

- Используйте адаптеры, исключительно рекомендованные изготовителем.

- Данное оборудование должно использоваться только в предназначенных целях,  и никогда не должно использоваться для других целей.

- Изготовитель  не несет ответственность за любые повреждения, вызванные в результате ненадлежащей эксплуатации или использования не по назначению.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании вашего гаражного оборудования, всегда должны выполняться все меры предосторожности, включая следующее:

- Только квалифицированный персонал с соответствующей специальной подготовкой может осуществлять эксплуатацию данного оборудования. Без разрешения изготовителя или при несоблюдении требований данного руководства, любые изменения какой-либо части оборудования в рамках его эксплуатации может привести к прямой или косвенной порче оборудования.

- Не осуществляйте хранение подъемника при предельных температурах или влажности окружающей среды. Избегайте устанавливать оборудование рядом с отопительными приборами, водными кранами, увлажнителями воздуха или плитами.

- Избегайте попадания на подъемник большого количества  пыли, аммония, алкоголя, растворителя, или клейкого распылителя, а также избегайте попадания большого количества влаги.

- Всегда отсоединяйте оборудование от источника питания, если оно не используется. Никогда не дергайте за шнур для того, чтобы вынуть вилку из розетки. Возьмите за вилку и выполните отсоединение.

- Для уменьшения риска поражения электрическим током, не используйте оборудование на влажных поверхностях и не работайте под дождем.

- Для уменьшения риска возгорания, не эксплуатируйте оборудование вблизи открытых источников воспламеняемых жидкостей (газолин).

- В ходе эксплуатации оборудования, вблизи машины должны находиться исключительно операторы оборудования.

- Не эксплуатируйте оборудование с поврежденным кабелем или оборудование с поврежденными или отсутствующими деталями, до тех пор, пока не будет проведен осмотр квалифицированным  ремонтником.

- Не допускайте перегрузки подъемника. Допустимая нагрузка подъемника всегда указывается на табличке с заводскими характеристиками.

- Убедительная просьба не осуществлять поднятие подъемника, если в транспортном средстве находятся люди. При эксплуатации заказчик услуг и сторонние лица должны покинуть место подъема.

- Исключите попадание на место подъема сторонних предметов, смазочных материалов, машинного масла, мусора и прочих загрязнителей.

- Устанавливайте точку подъема, рекомендованную изготовителем.

- Для некоторых транспортных средств, демонтаж (или установка) отдельных деталей может привести к серьезному смещению центра тяжести, что является причиной неустойчивости транспортного средства. Для балансировки транспортного средства необходимо использовать дополнительную поддержку.

- Для сгона транспортного средства с места подъема, пожалуйста, установите подошвенный каток перед подъездным путем для избегания блокировки при перемещении.

- Используйте только такое оборудование и инструменты, которые бы обеспечивали безопасную эксплуатацию устройства, например, рабочую форму, специальную обувь, и так далее.

- Обратите особое внимание на различные знаки безопасности, установленные на корпусе машины.

- Не допускайте попадания волос, болтающихся частей одежды, пальцев и прочих частей тела в движущие детали оборудования.

- Просьба обратить особое внимание на то, что устройства безопасности не должны демонтироваться с самого оборудования и всегда находиться в рабочем состоянии.

- Гидравлическое масло, используемое для данного подъемника N32 или N46. Просьба соблюдать данные по безопасности смазочных материалов и масла, указанные в данном руководстве.

Компания Launch Shanghai постоянно усовершенствует качество своего продукта и его технические характеристики. Они могут меняться без уведомления.

Примеры предупредительных обозначений

（1）Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и мерами безопасности до начала использования подъемника!

（2）Подъемник может эксплуатироваться ТОЛЬКО  квалифицированными операторами!

（3）Для безопасной эксплуатации требуется проведение соответствующего технического обслуживания и контроля!

（4）Не используйте поврежденный подъемник！

（5）В место подъема допускается присутствие только разрешенного персонала!

（6）Транспортное средство должно оборудоваться упорами при поднятии и опускании

（7） При риске падения транспортного средства, место подъема должно быть свободным.

（8） Не приближайтесь к двигающимся частям подъемника при поднятии или опускании.

（9）Без разрешения не используйте гидравлическое давление.

（10）Не допускайте попадания ног под подъемник при опускании подъемника!

（11）При поднятии или опускании подкрановых путей, не стойте под подъемником или на самом подъемнике.

#### Содержание

Глава 1 Общие положения					1

1.1 Модель								1

1.2 Назначение 							1

1.3 Функциональные характеристики	        1

1.4 Технические условия     				1

1.5 Требования к внешним условиям			1

Глава 2 Конструкция					...   2

Глава 3 Инструкции по эксплуатации   		4

3.1 Меры предосторожности при эксплуатации    4

3.2 Подготовка к эксплуатации 				4

3.3 Предварительный эксплуатационный контроль	4

3.4 Поднятие транспортного средства			4

3.5 Опускание транспортного средства			4

Глава 4 Устранение неисправностей			5

Глава 5 Ремонт и техническое обслуживание   6

Глава 6 Хранение и утилизация			    8

6.1 Хранение								8

6.2 Утилизация								8

Глава 7 Гидравлическая система, электрическая система и пневматическая система			8

7.1 гидравлическая система					8

7.2 пневматическая система					9

7.3 электрическая система    				10

Таблица безопасности машинного масла и смазки подъемника                  			11

Глава 1 Общие положения

## 1.1 Описание модели

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| TLT440 четырех точечный подъемник | 4-T (9000 фунтов) экономичный четырех точечный подъемник |
| TLT440W четырех точечный подъемник с оборудованием для регулировки колес | 4-T (9000 фунтов) четырех точечный подъемник с оборудованием для регулировки колес |
| TLT455 четырех точечный подъемник | 5.5-T (12000 фунтов) экономичный четырех точечный подъемник |
| TLT455W четырех точечный подъемник с оборудованием для регулировки колес | 5.5-T (12000 фунтов) четырех точечный подъемник с оборудованием для регулировки колес |

## 1.2 Назначение

Данное оборудование используется для поднятия различных малых и средних транспортных средств суммарной массой менее 4.0 тонн/5.5 тонн в гараже или мастерской.

## 1.3 Функциональные характеристики

- Спроектировано на основе международных стандартов, для работы в гараже или мастерской.

- Приводится в действие гидравлическим цилиндром при устойчивом поднятии и опускании.

- Требует соблюдения всех мер механической защиты с использованием предохранительных защелок.

- Соединяется с четырьмя стальными тросами, что обеспечивает синхронное перемещение подъемника в целях эффективного предотвращения наклона транспортных средств.

- Оснащено подошвенным катком, поворотной платформой и устройством бокового скольжения для регулировки колес. (440Вт, 455Вт)

- Минимальная высота поднятия TLT440 равна 170мм, TLT440W  -  220мм, TLT455 – 200 мм, TLT455W – 248мм.

- Регулируемое расстояние между подкрановыми путями соответствует различной ширине колес.

## 1.4 Технические условия

| Модель | Предустановленная грузоподъемность (фунты) | Высота поднятия мм | Время поднятия, секунды | Время опускания, секунды | Мощность двигателя, кВт | Ширина между стойками, мм | Общая ширина, мм | Общая высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TLT440 | 4 (9000) | 1900 | ≤60 | ≥20≤40 | 2.2 | 3000 | 3445 | 2172 |
| TLT440W | 4 (9000) | 1900 | ≤60 | ≥20≤40 | 2.2 | 3000 | 3445 | 2172 |
| Подошвенный каток | 2（4500） | 250 |  |  |  |  |  |  |
| TLT455 | 5.5 (12000) | 1900 | ≤75 | ≥20≤40 | 3 | 3045 | 3445 | 2172 |
| TLT455W | 5.5 (12000) | 1900 | ≤75 | ≥20≤40 | 3 | 3045 | 3445 | 2172 |
| Подошвенный каток | 2（4500） | 250 |  |  |  |  |  |  |

Шумность

Шумность при эксплуатации: ≤ 80дБ（A）

Гидравлическое устройство

Рабочее давление：16МПа

Электрические параметры：

Двигатель:

Напряжение: Двигатели различного напряжения могут выбираться для использования, исходя из требований заказчика.

Однофазный: 110В/60Гц  2.2кВт；220В/50Гц 2.2кВт

Однофазный: 220В/60Гц, 2.2кВт

Трехфазный: 380В/50Гц, 2.2кВт

## 1.5 Требования к внешним условиям

Рабочая температура： -5℃～+40℃
Относительная влажность：
Температура. +30℃，относительная влажность 80%

Температура транспортировки/ хранения:-5℃～+40℃
Допустимая высота: не более 2000м

Глава 2 Конструкция подъемника

Модели TLT440,TLT455

Рис.1

Модели TLT440W, TLT455W

Рис.2

#### Глава 3

#### Инструкции по эксплуатации

## 3.1	Меры предосторожности при эксплуатации

- Положение центра тяжести и расстояние колес различны для различных транспортных средств. При перемещении транспортного средства на подъемник, старайтесь максимально точно установить центр тяжести в середину подъемника. При вращении на поворотном круге устанавливайте переднее колесо в середину поворотного круга.

- Внимательно ознакомьтесь с предупредительными обозначениями.

- Гидравлические клапаны должны иметь заводскую установку, чтобы пользователи не могли выполнять никакую несанкционированную регулировку, иначе, ответственность за все возможные последствия несет пользователь.

- На основании производственных требований, отдельные характеристики, указанные в руководствах по эксплуатации, могут меняться.

## 3.2	Подготовка к эксплуатации

- Смажьте все движущиеся части переднего и заднего перекрестного шланга и механизм подошвенного катка.

- Питающий масляный резервуар должен заполняться 12 л масла N32 или N46 для гидравлической системы.

## 3.3	 Предварительный эксплуатационный контроль

- Убедитесь в правильной установке подачи питания.

- Проверьте подачу сжатого воздуха.

- Убедитесь в надежном креплении всех болтов.

- Убедитесь в правильности установки натяжения кабеля.

- Убедитесь в отсутствии утечки воздуха или гидравлической протечки с подъемника.

## 3.4 Поднятие транспортных средств

- Удалите посторонние предметы от подъемника.

- Опустите подъемник на основание.

- Переместите транспортное средство на середину подъемника.

- Нажмите кнопку пуска на блоке питания для медленного поднятия транспортного средства для гарантирования балансировки нагрузки, а затем поднимите устройство на требуемую высоту.

- Отпустите кнопку пуска.

- Нажмите рычаг опускания для блокировки подъемника, затем можно выполнять ремонт транспортного средства.

Примечание:

- При поднятии транспортного средства, для блокировки колес должны использоваться блокировочные упоры.

- До начала поднятия транспортного средства, убедитесь в отсутствии утечки масла во всех шлангах и соединениях. В случае протечки эксплуатация подъемника не допускается. Снимите протекающее соединение для его повторной герметизации. Установите соединение повторно и снова проверьте отсутствие утечки масла.

- При поднятии транспортного средства, проверьте рабочее состояние устройств безопасности.

## 3.5 Опускание транспортных средств

- Уберите все сторонние предметы из-под подъемника

- Для опускания подъемника, при установленных блокировочных защелках, подъемник должен подниматься до тех пор, пока все 3 защелки не войдут обратно в стойки. Откройте воздушный клапан для дезактивации всех 4 блокирующих защелок и нажмите на рычаг снижения на блоке питания для опускания подъемника.

- Опустите подъемник до основания и отпустите рычаг опускания.

Для опускания подошвенного катка, поднимите каток и высвободите блокировочную защелку посредством рычага подъемника, а затем выжмите опускающий клапан.

Глава 4 Устранение неисправностей

| Симптом | Причины | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | Проверьте плавкий предохранитель или выключатель Проверьте напряжение питания, подающегося на двигатель Полностью проверьте проводку Сгорела обмотка двигателя | Замените сгоревший плавкий предохранитель или выключатель Обеспечьте подачу нормативного напряжения к двигателю Отремонтируйте и заизолируйте проводку Замените двигатель |
| Двигатель работает. но подъемник не поднимается | Обратное вращение двигателя Открыт понижающий клапан Воздух в гидравлическом насосе Шланг всасывания воздуха отошел от гидравлического насоса Низкий уровень масла | Поменяйте направление вращения двигателя, преобразовав проволочный вывод двигателя Отремонтируйте или замените понижающий клапан Затяните все соединения воздушного всасывающего шланга Замените воздушный всасывающий шланг Долейте масло в масляный резервуар |
| Двигатель работает, подъемник может подниматься без нагрузки, но транспортное средство нельзя поднять | Двигатель работает при низком давлении Клапан опускания загрязнен Неправильная установка предохранительного клапана Перегрузка подъемника | Обеспечьте подачу правильного напряжения на двигатель Удалите загрязнения из клапана Отрегулируйте предохранительный клапан Проверьте массу транспортного средства и/ или сбалансируйте массу транспортного средства, установленного на подъемник |
| Подъемник поднимается медленно без нажатия клапана снижения | Наличие загрязнений в месте размещения опускающего клапана Внешняя утечка масла Протечка контрольного клапана | Прочистите понижающий клапан Устраните внешнюю протечку Замените контрольный клапан |
| Малая скорость поднятия подъемника или из колпачка масленки вытекает масло | Смесь воздух а и масла Смешивание воздуха и всасываемого масла Отвинчивание обратного масляного шланга | Замените гидравлическое масло Затяните все соединения на воздушном всасывающем шланге Переустановите обратный масляный шланг |
| Подъемник не поднимается горизонтально | Некорректно установлены 4 кабеля Подъемник установлен на поверхности с несоблюдением требования выравнивания | Установите нормативное напряжение кабелей Выровняйте стойки подъемника при превышении значения разницы в 12 мм, залейте новое цементное основание и выровняйте его. Смотри описание порядка установки |
| Анкерный болт не закреплен | Большое отверстие для установки Недостаточная толщина или сила прикручивания к цементному основанию | Залейте быстро схватывающийся цемент в большое отверстие и переустановите анкерный болт или просверлите новое отверстие для переустановки подъемника Срежьте старый цемент и залейте новое цементное основание под подъемник. Смотри описание установки. |

Глава 5 
Ремонт и техническое обслуживание

Очистка

- Рабочая среда, в которой эксплуатируется данное оборудование, должна быть чистой.  В случае запыления рабочей среды, подобное загрязнение ускорить износ деталей и сокращает срок службы подъемника.

- Данное оборудование должно очищаться сухой тканью по мере загрязнения. До начала выполнения очистки, сначала отключите подачу питания для безопасности работы

## Ежедневно：

- До начала эксплуатации, тщательно проверьте предохранительный механизм подъемника для гарантирования срабатывания блокировки и размыкающего механизма, при этом предохранительная защелка должна находиться в рабочем состоянии. При выявлении какой-либо необычной ситуации, выполните регулировку, ремонт или немедленную замену.

Рис. 3

- Проверьте правильность соединения между гидравлическим цилиндром и передним основанием цилиндрического подкранового пути. А также плотность прикручивания стопорных гаек и соединений масляного цилиндра. Смотри Рис. 6.

- Проверьте рабочее состояние стальных тросов и соответствие натяжения оптимальным рабочим параметрам. Незамедлительно замените изношенные или поврежденные кабели.

## Ежемесячно：

- Повторно затяните анкерные болты.

- Выполните смазку вала и колеса каждой вращающейся детали.

- Проверьте все соединительные болты и штифты для обеспечения корректной установки.

- Проверьте износ и повреждения гидравлических шлангов.

Примечание: Все анкерные болты должны быть плотно затянуты; в случае неплотного натяжения анкерных болтов, подъемник должен быть остановлен до тех пор, пока не будет произведена замена анкерных болтов.

## Каждые шесть месяцев：

- Проверяйте износ, целостность или повреждение всех движущихся частей.

- Проверяйте наличие смазки на всех роликах. В случае буксировки блоков при поднятии и снижении, на оси необходимо добавить требуемое количество смазывающего вещества.

- При необходимости, проверяйте и выполняйте регулировку балансировки напряжения для обеспечения горизонтального поднятия и опускания.

- Проверяйте вертикальность положения стойки.

Техническое обслуживание и сохранение гидравлической системы:

- Очистка, замена масла

Через шесть месяцев эксплуатации данного оборудования, гидравлическая система должна подвергаться ежегодной очистке, также должна производиться замена масла.

Смотри Рис. 4.

- Замена уплотнителей

Через какое-то время после начала эксплуатации оборудования, при обнаружении утечки масла, тщательно проверьте все соединения; если утечка вызвана износом уплотнителей, периодическая их замена должна осуществляться в соответствии с оригинальными техническими условиями. Смотри Рис. 4.

Рис.4

Список запасных частей

| № | Наименование | Модель | Спецификация | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “0” резиновое уплотнительное кольцо | GB3452.1-92 | 69×5.3 | 1 |  |
|  | “0” резиновое уплотнительное кольцо | GB3452.1-92 | 53×5.3 | 1 |  |
| 2 | “0” резиновое уплотнительное кольцо | GB3452.1-92 | 14×2.65 | 4 |  |
| 3 | “0” резиновое уплотнительное кольцо | GB3452.1-92 | 7.5×1.8 | 9 |  |
| 4 | Противопылевое кольцо |  | DH40 | 1 |  |
| 5 | Противопылевое кольцо |  | DH40 | 1 |  |
| 6 | Уплотнительное осевое кольцо |  | UHS70×80×6 | 1 |  |
| 7 | Уплотнительное осевое кольцо |  | UHS53×63×6 | 1 |  |

Глава 6 
Хранение и утилизация

## 6.1 Хранение

При необходимости долгосрочного хранения оборудования:

- Отсоедините источник питания

- Смажьте все части, требующие увлажнения, и так далее

- Опустошите все узлы, в которых имеется масло/ жидкость

- Установите пластиковое защитное покрытие на оборудование для защиты от пыли.

## 6.2 Утилизация

По истечении срока службы оборудования, и если оборудование больше не используется, отсоедините источник питания и утилизируйте оборудование в соответствии с нормативными требованиями местного законодательства.

Глава 7
Гидравлическая система, электрическая система и пневматическая система

Схема гидравлической системы:

Схема пневматической системы:

Модели TLT440W, TLT455W

Модели TLT440, TLT455

1．пневматический источник 2. клапан контроля воздуха 3. воздушный цилиндр

Схема электрической системы:

Таблица безопасности машинного масла и смазки подъемника

# №.2 литиевая увлажняющая смазка

| Наименование | Индекс качества |
| --- | --- |
| Обработка на конус（1/10 мм） | 278 |
| Точка конденсации | 185 |
| коррозия（T2 медная накладка，100 ℃，24ч） | Без изменения медных накладок |
| Распределение масла медной проволочной сеткой（100℃，22ч）% | 4 |
| Испарение （100℃，22ч）% | 2 |
| Стабильность окисления（99℃，100 ч） | 0.2 |
| Анти - коррозия（52℃，48） | уровень 1 |
| загрязненность（через телескоп）/（единиц /см³） свыше 10µм не более чем свыше 25µм не более чем свыше 75µм не более чем свыше125µм не более чем | 5000 3000 500 0 |
| Аналогичная вязкость（-15℃，10s-1 ）,/(Па·с) не более чем | 800 |
| Потери при испарении влаги（38℃，1ч） (%) Не более чем | 8 |

# №32 гидравлическое масло (используется при низкой внешней температуре)

| Наименование | Индекс качества |
| --- | --- |
| Вязкость при движении 40℃ | 28.8～35 |
| Температура застывания /℃ не выше чем | -15 |
| Температура возгорания /℃ не ниже чем | 175 |

# №46 гидравлическое масло （используется при высокой внешней температуре）

| Наименование | Индекс качества |
| --- | --- |
| Вязкость при движении 40℃ | 41.4～50.6 |
| Температура застывания /℃ не выше чем | -9 |
| Температура возгорания /℃ не ниже чем | 185 |

# Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства распространяются исключительно на пользователей и дистрибьюторов, приобретающих продукты компании Launch при покупке.

В течение 12 месяцев от даты доставки товара, компания Launch предоставляет гарантии на его механические и электрические составные части на предмет материальных или эксплуатационных дефектов. Повреждение оборудования или его частей в результате ненадлежащего использования, несанкционированного изменения, использования в непредназначенных целях, эксплуатации способом, не указанном в данном руководстве, не попадают под действие предоставляемых гарантийных обязательств. Возмещение ущерба автотранспорта вследствие наличия дефекта оборудования ограничивается исключительно проведением ремонта, при этом компания Launch не должна нести никаких прямых или случайных затрат. Компания Launch производит оценку ущерба оборудованию посредством метода проведения контроля. Никто из дистрибьюторов компании Launch, ни его персонал либо коммерческие представители не вправе выдавать какие-либо подтверждения, указания или обязательства, относящиеся к продуктам компании Launch.

# Отказ от обязательств

Указанные выше гарантийные обязательства могут заменять собой  любые гарантийные обязательства иного рода.

# Уведомление о заказе

Детали и дополнительные компоненты, подлежащие замене, могут заменяться напрямую через поставщиков, уполномоченных компанией Launch. При размещении заказа, просьба указать:

Количество заказа

Номер детали

Наименование детали

# Служба клиентской поддержки

При возникновении любых проблем, связанных с процессом эксплуатации оборудования, просьба связаться по телефону: 86-21-69573179 ил позвонить на бесплатный номер: 8008206369.

Адрес: 661 Baian Road, International Automobile City Auxiliary Parts Park, Anting Town, Jiading District, Shanghai City

Launch Shanghai Machinery Co., Ltd.

почтовый индекс: 201805

# Text boxes

цилиндрическая головка

передняя правая стойка

боковая панель скольжения

кабели

фитинги

передняя левая стойка

подошвенный каток

цилиндр

кабели

поворотный круг

колесный упор

правый подкрановый путь

левый подкрановый путь

передняя крышка

задний шланг

задняя левая стойка

правая передняя стойка

левая передняя стойка

наклонный въезд

наклонный въезд

задняя правая стойка

задний шланг

передний шланг

блок питания

воздушный клапан

задняя левая стойка

правый подкрановый путь

левый подкрановый пусть

кабель

кабель

стопорная гайка

фиксатор 2

фиксатор 1

масляный шланг

воздушный клапан

увлажнитель воздуха

блок питания

передний перекрестный шланг

ось
левый подкрановый путь

передний въезд

кольцо

кольцо

соединитель

кольцо

кольцо

воздушный гидравлический насос

поворотный фитинг

воздушный шланг

1.Зубчатый насос. 2. Двигатель. 3. Фильтр. 4. Обратный клапан
5. Предохранительный клапан. 6. Выпускной клапан. 7. Клапан – регулятор потока.
8. Цилиндр. 10. Прибор измерения уровня масла

- пневматический источник. 2. Клапан контроля воздуха
3. Воздушный цилиндр
4. Пневматический насос. 5. Цилиндр

контактор